## Slide 1
입력0
T=0
입력1
T=1
처리0
입력2
T=2
처리1
출력0
입력3
T=3
처리2
출력1
입력4
T=4
처리3
출력2
입력5
T=5
처리4
출력3
입력6
T=6
처리5
출력4
입력7
T=7
처리6
출력5
각 블록은 최소 처리 단위를 나타낸다 – 일반적으로 16kHz에서 128 samples == 8ms
입력이 한 단위가 들어와야 처리를 수행하고, 처리가 완료 되어야 출력이 가능하다.
단위 시간 별로 동작한다고 가정했을 때, T=2 시점에서 입력0이 처리되어서 출력된다.
일반적인 상황

## Slide 2
입력0
T=0
입력1
T=1
처리0
입력2
T=2
처리1
출력0
입력3
T=3
처리2
출력1
입력4
T=4
처리3
출력2
입력5
T=5
처리4
출력3
입력6
T=6
처리5
출력4
입력7
T=7
처리6
출력5
일반적으로 처리하는데 단위시간보다 작은 시간이 – 8ms 단위에서 3ms 처리 – 걸리지만
간혈적으로 연산속도가 튈 수 있다 – ex) 14ms –
해당 시점에서 출력이 이어지지 않기 때문에 사용자는 지직 거리는 잡음을 듣게 된다.
처리 지연 시나리오 - 문제
지직
지직

## Slide 3
입력0
T=0
입력1
T=1
입력2
T=2
입력3
T=3
입력4
T=4
입력5
T=5
입력6
T=6
입력7
T=7
임의의 딜레이를 주면 출력 스트림이 끊기지 않게 표현 될 수 있다.
처리 지연 시나리오 - 해결
처리0
처리1
출력0
처리2
출력1
처리3
출력2
처리4
출력3
처리5
출력4
처리6
출력5
Ø

## Slide 4
입력0+1
T=0
T=1
처리0
입력2+3
T=2
처리1
출력0
T=3
처리2
출력1
입력4+5
T=4
처리3
출력2
T=5
처리4
출력3
입력6+7
T=6
처리5
출력4
T=7
처리6
출력5
입력의 최소 단위가 처리 단위랑 맞지 않을 수 있다
최소 단위 불일치 - 문제
처리 불가

## Slide 5
입력0+1
T=0
T=1
처리0
입력2+3
T=2
처리1
출력0
T=3
처리2
출력1
입력4+5
T=4
처리3
출력2
T=5
처리4
출력3
입력6+7
T=6
처리5
출력4
T=7
처리6
출력5
입력의 최소단위를 받은 후 이를 처리의 최소단위로 잘라서 – 딱 떨어지지 않는 경우 버퍼링 –
처리를 수행한다.
출력 단위의 불일치 또한 동일한 방법으로 해결 가능하다.
최소 단위 불일치 - 해결
입력0
입력1
입력2
입력3
입력4
입력5
입력6
입력7
Ø

## Slide 6
입력0
T=0
입력1
T=1
처리0
입력2
T=2
처리1
출력0
입력3
T=3
처리2
출력1
입력4
T=4
처리3
출력2
입력5
T=5
처리4
출력3
입력6
T=6
처리5
출력4
입력7
T=7
처리6
출력5
여러 채널에서 입력을 받을 경우 싱크가 맞지 않을 수 있다.
다중 입력 시 지연 - 문제
입력0
입력1
입력2
입력3
입력4
입력5
입력6
입력7
입력0
입력1
입력2
입력3
입력4
입력5
입력6
입력7

## Slide 7
입력0
T=0
입력1
T=1
처리0
입력2
T=2
처리1
출력0
입력3
T=3
처리2
출력1
입력4
T=4
처리3
출력2
입력5
T=5
처리4
출력3
입력6
T=6
처리5
출력4
입력7
T=7
처리6
출력5
가장 지연이 큰 입력을 기준으로 정렬해서 – padding – 처리를 수행할 수 있다
다중 입력 시 지연 - 해결
입력0
입력1
입력2
입력3
입력4
입력5
입력6
입력7
입력0
입력1
입력2
입력3
입력4
입력5
입력6
입력7
Ø
Ø

## Slide 8
입력0
T=0
입력1
T=1
처리0
입력2
T=2
처리1
출력0
입력3
T=3
처리2
출력1
입력4
T=4
처리3
입력5
T=5
출력3
입력6
T=6
입력7
T=7
연산 자체가 입력보다 오래 걸리는 경우(RTF > 1.0)
예 : 8ms 데이터 처리에 평균 12ms 소요 = RTF 1.5
는 버퍼링으로 해결 할 수 없다. 알고리즘을 경량화 하여 처리 시간을 줄여야한다
버퍼 조절로 해결이 안되는 상황 – RTF 부족
지직
지직
지직

## Slide 9
입력0
T=0
T=1
처리0
입력2
T=2
출력0
T=3
처리2
입력4
T=4
출력2
T=5
처리4
입력6
T=6
출력4
T=7
처리6
입력 자체가 제대로 안 들어온다면 방법이 없다
버퍼 조절로 해결이 안되는 상황 – 입력 손실
입력0
입력2
입력4
입력6
지직
지직

## Slide 10: 정리
출력 스트림이 끊기지 않고 이어지는 것이 필수목표이다
입력, 처리, 출력의 단위가 맞는지 확인해야 한다
  API 별로 최소 버퍼 크기가 상이하다
처리속도가 여유가 있어야 버퍼링을 사용할 수 있다
입출력 자체에 문제가 없는지 확인해야 한다